| 7 Гарантийные обязательства 7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие гидранта пожарного требованиям ГОСТ 8220 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения 7.2 Гарантийный срок - 36 месяцев со дня ввода гидранта в эксплуатацию. 7.3 Полный срок службы гидранта - не менее 18 лет. 1 – крышка; 2 – ниппель; 3 – штанга; 4 – корпус; 5 – винт ходовой; 6 – шток; 7 – патрубок; 8 – направляющая; 9– корпус клапана Рис.1 Назначение и область применения Гидранты пожарные ГП, изготавливаемые из литейного высокопрочного чугуна и стальных корпусов, выполняют функцию запорного клапана и устанавливаются в водопроводных сетях на пожарной подставке по ГОСТ 5525 для отбора воды с помощью пожарных колонок по ГОСТ 7499. Гидранты изготавливаются в климатическом исполнении У категории размещения 5 по ГОСТ 15150. 2 Технические характеристики Основные параметры и размеры гидрантов должны соответствовать указанным в таблице. Таблица Наименования параметров Значения ГП-500Ст ГП- 750Ст ГП-1000Ст ГП-1250Ст ГП- 1500Ст ГП- 1750Ст Рабочее давление, не более, МПа 1 Внутренний диаметр корпуса, мм 125 Ход клапана, мм 24 -30 Высота гидранта, Н, мм 500 750 1000 1250 1500 1750 Число оборотов штанги до пол-ного открывания клапана об/мин. 12-15 Масса гидранта, не более, кг 34,5±1,7 37,8±1,6 42,3±1,8 4 46,8±1,8 50,3±2,0 55,1±2,0 Наименования параметров Значения ГП- 2000 Ст ГП- 2250 Ст ГП- 2500 Ст ГП- 2750 Ст ГП- 3000 Ст ГП- 3250 Ст ГП- 3500 Ст Рабочее давление, не более, МПа 1 Внутренний диаметр корпуса, мм 125 Ход клапана, мм 24 -30 Высота гидранта, Н, мм 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 Число оборотов штанги до пол-ного открывания клапана об/мин. 12-15 Масса гидранта, не более, кг 60±2,2 62,9±2,2 67±2,5 71,5±2,5 76±3,5 3 Комплект поставки В комплект поставки входят: гидрант пожарный ГП - 1 шт.; паспорт - 1 шт. | ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПБ 04 ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ГП ГОСТ 8220-85 ПАСПОРТ ГП. ПС 4 Указания по эксплуатации 4.1 Рабочее положение гидранта – вертикальное, рис.1. Установка и обслуживание гидрантов на водопроводной сети в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.006, ГОСТ 12.4.009 4.2 Расположение гидрантов должно обеспечивать свободную установку крышки в колодцах и открывание крышки гидранта, а также полное накручивание пожарной колонки и удобное проведение ремонтных работ. 4.3 Техническое состояние всех гидрантов проверяют два раза в год: весной и осенью. 4.4 В техническое обслуживание гидрантов входит проверка: - исправности люка и крышки водопроводного колодца, крышки и резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; - герметичность клапана; - работы гидранта с установлением пожарной колонки и определения пропускной способности (расхода воды) гидранта; - легкость открытия и закрытия клапана; - наличия воды в корпусе гидранта и в колодце. 5 Свидетельство о приемке Гидрант пожарный подземный ГП_____________ заводской номер_____________ соответствует ГОСТ 8220 и признан годным для эксплуатации. Представитель ОТК М.П. _____________ ____________________ (личная подпись) (расшифровка подписи) _______________ (год, число, месяц) 6 Сведения о транспортировке 6.1 Транспортирование гидрантов осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |