# ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ

# МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ПБ 04

СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТНЫЙ

КОМБИНИРОВАННЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ЛС-П20(15,25)У

ТУ У 29.2-31916216-023:2013

##### ПАСПОРТ                                         		      ЛС-П20.ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ствол пожарный лафетный комбинированный  универсальный ЛС-П20(15,25)У с регулируемым насадком (далее ствол) предназначен для формирования  сплошной или распыленной струи огнетушащего вещества с изменяющимся углом распыления от сплошной струи до защитного экрана 110°. Ствол применяется для тушения пожаров, охлаждения строительных конструкций, осаждения облаков паров и пыли.

Климатическое исполнении У, ХЛ, Т  для категории размещения 1  по ГОСТ 15150.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                  Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЛС-П20(15,25)У |
| 1 | Рабочее давление, МПа | 0,6+0,05 |
| 2 | Расход воды при позиционном регулировании, л/с, не менее | 15,20,25 |
| 3 | Дальность струи (по крайним каплям), м, не менее - водяной сплошной - водяной распыленной (угол 30°) - пенной | 50 30 35 |
| 4 | Диапазон изменения угла факела распыленной струи | 0°- 110° |
| 5 | Перемещение ствола в горизонтальной плоскости | 0°-360° |
| 6 | Перемещение ствола в вертика-льной плоскости, не менее: -вверх -вниз | 75° 15° |
| 7 | Кратность пены, не менее | 7 |
| 8 | Масса, кг, | 17,5±0,3 |
| Примечание. Дальность струи приведена при максимальном расходе жидкости и угле наклона ствола к горизонту 30°, уста-новленному в рабочем положении . |

2.1.Стальные детали ствола (кроме крепежных) имеют покрытие Ц18 хр. для исполнения У и Ц24хр. для испол-нения ХЛ и Т; крепежные детали - покрытие Ц9 хр. Требования к покрытиям деталей по ГОСТ9.301.

2.2.Наружные поверхности ствола имеют лакокра-сочное покрытие по ( классу по ГОСТ 9.032 эмалью красного цвета.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

ствол                                       – 1  шт.

паспорт                                   – 1 шт.

Кольца уплотнительные:

ПЛС-П20.19                           – 1 шт.

ПЛС-П20.25                           – 1 шт.

060-070-58-2-2 ГОСТ 18829 – 1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Ствол (рис.1) состоит из корпуса 1, головок соеди-нительных 3, навернутых на два приемных патрубка корпуса 1, откидных обратных клапанов 2.

Тройник поворотный 6 соединен с корпусом 1 уплотнительным устройством 5, которое дает возможность перемещать ствол на 360° в горизонта-льной плоскости. С поворотным тройником 6 при помощи двух симметрично расположенных уплотнительных устройств 15 соединен патрубок с разводом  8. Данное соединение позволяет произво-дить поворот ствола в вертикальной плоскости. Наведение ствола осуществляется рукояткой 9. Шпиндель с рукояткой 7, ввернутый в резьбу на специальном приливе патрубка с разводом 8, торцевой плоскостью обеспечивает плавную фиксацию ствола в вертикальном положении в пределах 15º - 75°.

Патрубок с разводом 8 соединяется на резьбе с трубой 12, в которую вставляется успокоитель 13,

на конец  трубы накручен потокоформирующий насадок 11.

В случае необходимости наклона ствола ниже 30° следует полностью вывести шпиндель из зацепления с сектором.

Насадок 11, путем поворота штурвала, формирует струю воды от сплошной до защитной завесы 110°.

При необходимости оставить работающий  ствол без наблюдения, следует:

а)  закрепить ствол в необходимом положении прижатием шпинделя с рукояткой 7 к сектору;

б) проверить устойчивость ствола в принятом рабочем положении.

5 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1.Перед использованием ствола необходимо ознакомиться с его паспортом и руководством по эксплуатации.

5.2 Установите ствол так, чтобы опора съемная прочно опиралась на все четыре шипа.

5.3  Проверьте исправность ствола ЛС, перемещая его при помощи рукоятки, проверьте перемещение корпуса насадка.. Наведите на защищаемую зону и произведите подачу воды. Вращением штурвала насадка установите требуемую форму струи.

5.4 Регулировку расхода производить путем поворота

рукояток насадка в положение, соответствующее расходу воды: 15л/с, 20 л/с, 25 л/с.

5.5  При тушении пеной для получения «мягкой» струи рекомендуется установить угол струи 2°-5°. При тушении объекта, расположенного на расстоянии ближе 35 м рекомендуется угол распыла увеличить до 30°. При тушении разлива нефтепродуктов струя должна ложиться на горящую поверхность не перемешивая горящие вещества.

5.6 После применения пенообразователя ствол должен быть промыт чистой водой и высушен.

5.7 Стволы должны храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией или под навесами, исключающими воздействие прямых солнечных лучей.

6  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Запрещается применять ствол для тушения электроустановок, аппаратуры,  агрегатов, приводов и кабелей, находящихся под напряжением, а также использовать у открытых линий электропередач,  расположенных в радиусе действия струи.

6.2 Запрещается направлять струю на людей.

7 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ,

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1  Средний срок службы  – 10 лет;

7.2 Условия хранения по группе 2, условия транспор-тирования – по группам 4, 6, 7, 9 согласно ГОСТ 15150.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев со дня приобретения.

8 УПАКОВКА

8.1 Ствол упакован в воздушно- пузырчатую пленку

П1 по ТУ У 25.2-32366508-0-1:2008 согласно конструкторской документации.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ствол ЛС- П20(15,25)У  заводской номер __________

соответствует ТУ У 29.2-31916216-023:2013 и признан    годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

# М.п.  _________________

# ______________________       ___________________

(личная подпись)            (расшифровка подписи)   ______________________

год,   месяц,  число

1-корпус; 2-клапан обратный; 3-головка соедини-тельная; 4-болт откидной; 5,15-устройства уплотнительные; 6-тройник поворотный;

7-шпиндель с рукояткой; 8-патрубок с разводом;

9-рукоятка откидная; 10-защелка; 11-насадок;

12-труба; 13-успокоитель; 14-фиксатор пружинный; 16-опора съемная.

Рис.1