# ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ

# МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ПБ 04

СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТНЫЙ

КОМБИНИРОВАННЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ЛС-С40(20,30)У

ТУ У 29.2-31916216-023:2013

##### ПАСПОРТ                                         		          ЛС-С40.ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ствол пожарный лафетный комбинированный  универ-сальный ЛС-С40(20,30)У с регулируемым насадком (далее ствол)  предназначен для формирования сплошной или распыленной струй огнетушащего вещества с изменяю-щимся углом распыления до защитного экрана 110°, а также струи воздушно-механической пены низкой кратности. Ствол устанавливается стационарно и применяется для тушения пожаров, охлаждения строительных конструкций, осаждения облаков паров и пыли.

Климатическое исполнении У, ХЛ, Т  для категории размещения 1  по ГОСТ 15150.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                  Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЛС-С40(20,30)У |
| 1 | Рабочее давление, МПа | 0,6+0,05 |
| 2 | Расход воды при позиционном регулировании, л/с, не менее | 20,30,40 |
| 3 | Дальность струи (по крайним каплям), м, не менее - водяной сплошной - водяной распыленной (угол 30°) - пенной | 60 35 40 |
| 4 | Диапазон изменения угла факела распыленной струи | 0°-110° |
| 5 | Перемещение ствола в горизонтальной плоскости | 0°-360° |
| 6 | Перемещение ствола в вертикальной плоскости, не менее: -вверх -вниз | 80° 60° |
| 7 | Кратность пены, не менее | 7 |
| 8 | Масса, кг, | 13,7±0,3 |
| 9 | Габаритные размеры, мм, не более: длина, L высота, H радиус R1 радиус R2 | 420 680 675 332 |
| Примечание. Дальность струи приведена при максимальном расходе жидкости и угле наклона ствола к горизонту 30°, установленному в рабочем положении . |

1. Стальные детали ствола (кроме крепежных) имеют покрытие Ц18 хр для исполнения У и Ц24хр. для исполнения ХЛ и Т;.; крепежные детали – покрытие Ц 9 хр.

Требования к покрытиям деталей по ГОСТ 9.301.

2. Наружные поверхности ствола  имеют лакокрасочное покрытие по ( классу ГОСТ 9.032 эмалью красного цвета.  Рукоятка, насадок имеют покрытие эмалью черного цвета по ГОСТ 6465.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

ствол 		                – 1  шт.

паспорт                                   – 1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Ствол  ( см. рис.1) состоит из опоры фланцевой 1,

входного патрубка 2,колена 3, выходного патрубка 4 с потокоформирующим насадком 5 и рукоятки 6.

Патрубки соединены между собой шарнирными соединениями с уплотнительными кольцами.

Наведение ствола осуществляется рукояткой 6.

Формирование струи  воды от сплошной  до  защитной завесы 110°  осуществляется поворотом штурвала насадка 5. Регулировка расхода воды осуществляется путем поворота гайки с рукояткой.

Управление стволом осуществляется силами одного человека.

5 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1.Перед использованием ствола необходимо ознакомиться с его паспортом и руководством по эксплуатации.

5.2 Установите ствол на ответный фланец подво-дящего трубопровода и произведите его подклю-чение к системе водоснабжения

5.3  Проверьте исправность ствола, перемещая его при помощи рукоятки, проверьте перемещение корпуса насадка. Вращением корпуса насадка установите требуемую форму струи. Наведите на защищаемую зону и произведите подачу воды.

5.4. После применения пенообразователя ствол должен быть промыт чистой водой и высушен.

5.5 Регулировку расхода производить путем поворота рукоятки насадка в положение, соответствующее расходу воды: 20 л/с, 30 л/с, 40 л/с.

5.7 При тушении пеной для получения «мягкой» струи рекомендуется установить угол 2-5°. При тушении объекта, расположенного на расстоянии ближе 35 м рекомендуется угол распыла увеличить до 30°. При тушении объекта разлива нефтепродуктов струя должна ложиться на горящую поверхность не перемешивая горящие вещества.

6  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.Запрещается применять ствол для тушения электроустановок, аппаратуры,  агрегатов, приводов и кабелей, находящихся под напряжением, а также использовать у открытых линий электропередач,  расположенных в радиусе действия струи.

6.2 Запрещается направлять струю на людей.

7 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев

со дня приобретения.

7.2 Средний срок службы – 10 лет.

7.2 Условия хранения по группе 2, условия транспортирования – по группам 4, 6, 7, 9 согласно ГОСТ 15150.

8 УПАКОВКА

8.1 Ствол упакован в воздушно- пузырчатую пленку П1 по ТУ У 25.2-32366508-0-1:2008 согласно конструкторской документации.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ствол ЛС-40(20,30)У  заводской номер ___

соответствует ТУ У 29.2-31916216-023:2013  и признан    годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

# М.п.  _________________            _______________________   ___________________

(личная подпись)           (расшифровка подписи)   ______________________

(год,   месяц,  число)

Ствол ЛС-С40(20,30)У

1-опора фланцевая; 2-входной патрубок;

3-колено; 4-выходной патрубок;

5 – насадок М2;  6 – рукоятка;

Рис.1